## Slide 1
Jackal 동작 노드 아키텍처 요약
cobot3_test 분석 기준: Isaac Sim + ROS 2 + Nav2 + Spot 탐색/YOLO 연동
Spot이 탐색하고 /map·생존자 좌표를 만들면
Jackal은 /jackal_0 네임스페이스에서 구조 미션을 수행
핵심 실행: ros2 launch cobot_perception jackal_full.launch.py

## Slide 2
워크스페이스에서 확인한 Jackal 관련 구성
Jackal 동작은 Isaac extension graph와 ROS launch/params가 나뉘어 구성됩니다.
Isaac Sim extension
/World/Jackal spawn
cmd_vel OmniGraph
odom + TF graph
LiDAR LaserScan graph
ROS launch stack
jackal_full.launch.py
jackal_localize.launch.py
jackal_navigate.launch.py
spot_explore.launch.py
주요 패키지
cobot_perception
cobot3_navigation
cobot_core
yolo

## Slide 3
jackal_full.launch.py 실행 순서
TimerAction으로 TF, Spot 탐색, Jackal Nav2를 단계적으로 올립니다.
T+1s
jackal_localize
map → jackal_0/odom 정적 TF
T+3s
spot_explore
SLAM, Spot Nav2, coverage, YOLO
T+23s
jackal_navigate
/jackal_0 Nav2 + mission_manager
이 순서의 목적: Jackal TF를 먼저 고정해 Spot SLAM이 Jackal을 정적 장애물로 지도에 굳히는 시간을 줄이고, Spot Nav2 활성화 후 Jackal lifecycle을 시작합니다.

## Slide 4
Isaac Sim 쪽 ROS Graph
시뮬레이터가 Jackal의 구동 입력, odom/TF, LiDAR를 ROS 2로 연결합니다.
Nav2/Relay
/jackal_0/cmd_vel
SubscribeTwist
linear.x + angular.z
DifferentialController
left/right wheel velocity
ArticulationController
4개 wheel joint 제어
ComputeOdometry
/jackal_0/odom + /tf
IsaacReadLidarBeams
/jackal_0/scan
Laser static TF
base_link → laser

## Slide 5
TF와 위치 추정 구조
Jackal은 AMCL 없이 Spot SLAM 지도 좌표계에 정적 offset으로 붙습니다.
map
Spot SLAM 기준
jackal_0/odom
spawn offset +2.5m
jackal_0/base_link
Isaac odometry
정적 TF: map → jackal_0/odom = (2.5, 0, 0).
실제 이동은 Isaac ComputeOdometry가 jackal_0/odom → jackal_0/base_link로 publish합니다.

## Slide 6
Jackal Nav2 노드 아키텍처
모든 Nav2 노드는 /jackal_0 네임스페이스 안에서 독립 실행됩니다.
bt_navigator
/jackal_0/navigate_to_pose
planner_server
/map static layer
controller_server
MPPI DiffDrive
velocity_smoother
cmd_vel_nav_smoothed
cmd_vel_relay
mode gate → /jackal_0/cmd_vel
lifecycle_manager
Nav2 activation
local costmap
/jackal_0/scan_nav
+ global /map

## Slide 7
Spot 탐색·인지와 Jackal 구조 미션 연동
Spot은 탐색/인지, Jackal은 구조 이동 역할로 분리됩니다.
Spot stack
SLAM + coverage + YOLO
/map
/detected_survivor_pose
Jackal stack
Nav2 + mission_manager
scan_sanitizer가 서로의 body frame을 마스킹해 SLAM/scan costmap 오염을 줄입니다.
mission_manager는 생존자 좌표, 수동 목표, home/ resume 이벤트를 NavigateToPose action으로 dispatch합니다.

## Slide 8
핵심 토픽·프레임 요약
발표 시 노드 연결을 설명하기 좋은 체크리스트입니다.
입력/센서
/jackal_0/scan
/jackal_0/scan_nav
/jackal_0/odom
/tf, /tf_static
계획/미션
/map
/detected_survivor_pose
/jackal_0/manual_goal
/jackal_0/navigate_to_pose
구동/제어
/jackal_0/cmd_vel_nav_smoothed
/jackal_0/control_mode
/jackal_0/teleop_cmd_vel
/jackal_0/cmd_vel